Compact 4-Muffen-Profilheizkörper

mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33,

ohne Laschenaufhängung Typ 10

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech FeP0 1 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen.

Farbe: 	RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 	10 bar

Prüfdruck: 	13 bar

Temperatur: 	max. 110° C

Medium: 	Wasser

Anschlüsse: 	4 x G ½” seitlich, nach ISO 228

Typen:	10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK

Bauhöhen: 	300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm

Baulängen: 	400…3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 	10-E, Profilheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	11-EK, Kompakt	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	21S-EKE schmal, Kompakt	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	22-DK, Kompakt	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	33-DKEK, Kompakt	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück: 	Bohrkonsolen-Set 2er	liefern

montieren

Stück: 	Bohrkonsolen-Set 3er	liefern

montieren

Stück: 	Standkonsolen	liefern

montieren

Stück: 	Sicherungsteile für Typ 11	liefern

montieren

Stück: 	Sicherungsteil-Set für Typ 21S, 22, 33	liefern

montieren