Delta Laserline Röhrenradiatoren

aus Präzisions-Stahlrohren (Ø25 x 1,25 mm) und Kopfstücken (1,5 mm Blechdicke) mit kompletter Laserschweißung zu Gliedern und Blöcken verbunden.

Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung in D-Profil.

Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.

Nabenabschluss am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung (4 x G 1/2“ IG) bis zur maximalen Gliederzahl je Block.

Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverlackiert.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R0900.

Mit BAGUV-Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 	1 Zoll

Gliedbaulänge: 	50 mm

Farbton: 	RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 	10 bar

maximale Betriebstemperatur: 	120 °C

Bauhöhe: 	................ mm

Bautiefe: 	................ mm

Gliederzahl: 	................ Glieder