Delta Bar

Design-Röhrenradiator in Thekenform

Röhrenradiator mit Design-Set zur Aufstellung als Theke oder Raumteiler; aus Präzisions-Stahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu Gliedern und Blöcken verbunden.

Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung im typischen D-Profil.

Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.

Mit Design-Set zur einfachen und dauerhaften Montage und zum Abdecken der Anschlüsse, mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage oder Buche-Multiplex-Sitzauflage (Sonderzubehör).

Nabenabschluss am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel, oben rechts mit Entlüftungsstopfen.

Anschluss 2 x G 1/2" (1. und letztes Glied) unten, mit eingebautem, voreinstellbarem Thermostatventil und Thermostatkopf, Anschlussgewinde M 30x1,5 mm links oben; Entlüftungsventil 1/2", Blindstopfen 1/2".

Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverlackiert.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R0900.

Heizkörper mit BAGUV-Konformität und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 	1 Zoll

Gliedbaulänge: 	50 mm

Farbton: 	RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 	10 bar

maximale Betriebstemperatur: 	120 °C

Bauhöhe: 	....... mm

Bautiefe: 	....... mm

Gliederzahl: 	....... Stück

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68
38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0
Telefax (0 53 24) 8 08-999