Delta Column Bench

Design-Röhrenradiator in Bankform

Röhrenradiator mit Design-Set zur Aufstellung als Sitzbank; aus horizontal verlaufenden Präzisions-Stahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu Gliedern und Blöcken verbunden.

Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung im typischen D-Profil.

Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.

Mit Design-Set zur einfachen und dauerhaften Montage und zum Abdecken der Anschlüsse, mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage oder Buche-Multiplex-Sitzauflage (Sonderzubehör).

Nabenabschluss am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel, oben rechts mit Entlüftungsstopfen.

Anschluss 2 x G 1/2" im 1. Glied unten, mit voreinstellbarem Thermostatventil und Thermostatkopf, Anschlussgewinde M 30x1,5 mm links, Entlüftungsstopfen rechts oben, inklusive Rücklaufverschraubung

Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverlackiert.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R0900, 10 Jahre Garantie,

Heizkörper ist BAGUV konform

Nabengröße: 	1 Zoll

Gliedbaulänge: 	50 mm

Farbton: 	RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 	10 bar

maximale Betriebstemperatur: 	120 °C

Bauhöhe: 	....... mm

Bautiefe: 	....... mm

Gliederzahl: 	....... Stück

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68
38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0
Telefax (0 53 24) 8 08-999