Dekorativheizkörper Delta Twin M

Design-Röhrenradiator

Dekorativheizkörper Delta Twin M als Design-Röhrenradiator komplett lasergeschweißt, Rohre und Kopfstücke im typischen Delta-Profil, an den Außenseiten abgeflacht, montagefertig mit 4 rückseitig angeschweißten Laschen, inklusive Handtuchstange in Farbe des Heizkörpers mit verchromten Halterungen

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung

Mittenanschluss 2 x G 1/2“ IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV) , mit Hygienezulassung

Heizkörper mit Kantenschutz (umlaufende Kartonage) in Folie eingeschweißt

Nabengröße: 	1 Zoll

Gliedbaulänge: 	50 mm

Anschlussabstand: 	50 mm

Farbton: 	RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 	10 bar

maximale Betriebstemperatur: 	120 °C

Bauhöhe: 	....... mm

Bautiefe: 	....... mm

Gliederzahl: 	....... Stück

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68
38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0
Telefax (0 53 24) 8 08-999