Delta Laserline Ventil

Röhrenradiatoren mit integrierter Ventilgarnitur

aus Präzisions-Stahlrohren (Ø25 x 1,25 mm) und Kopfstücken (1,5 mm Blechdicke) mit kompletter Laserschweißung zu Gliedern und Blöcken verbunden.

Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung in D-Profil.

Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.

Nabenabschluss am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerung bis zur maximalen Gliederzahl je Block.

Mit eingebautem, voreinstellbarem Thermostatventil und Thermostatkopf, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" 1. und 2. Glied links oder rechts

Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverlackiert.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R0900.

Mit BAGUV-Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 	1 Zoll

Gliedbaulänge: 	50 mm

Anschlussabstand: 	50 mm

Farbton: 	RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 	10 bar

maximale Betriebstemperatur: 	120 °C

Bauhöhe: 	................ mm

Bautiefe: 	................ mm

Gliederzahl: 	................ Glieder