## Ventil Compact 6-Muffen-Profilheizkörper

ohne Laschenaufhängung Typen 21 S, 22, 33 und 44 (Heizkörper drehbar)

mit Laschenaufhängung Typ 11, Standard Rechtsanschluss

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie,

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05 -0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig gekennzeichnet. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G ½” möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert.

Bauhöhe 200 mm und Typ 44-Bauhöhe 300 mm ohne Befestigung, Ventileinsatz u. Stopfen beigepackt; Bauhöhen 300 bis 900 mm einschließlich FZ-Halterung mit Schallschutzeinlage inkl. Aushebesicherung für Typen 21S, 22 + 33 bzw. Schnellmontage-Set mit Schallschutzeinlagen für Typ 11, inkl. Schrauben und Dübel. Befestigung gemäß VDI 6036.

Ventileinsatz ½”, Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert bzw. beigepackt (BH 200 und BH 300 Typ 44).

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar (Typ 11 und 33)

Farbe: 	RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 	10 bar

Prüfdruck: 	13 bar

Temperatur: 	max. 110° C

Medium: 	Wasser

Anschlüsse: 	2 x G ½” unten, 4 x G ½” seitlich, nach ISO 228

Typen:	11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK, 44-EKDKEK

Bauhöhen: 	200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

Baulängen: 	400…3000 mm (BH 900: bis 2000 mm)

Liefernachweis: 	Purmo DiaNorm Wärme AG
Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 	11-EK, Ventil-Kompaktheizkörper	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	21S-EKE schmal, Ventil-Kompaktheizkörper	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	22-DK, Ventil-Kompaktheizkörper	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	33-DKEK, Ventil-Kompaktheizkörper	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	44-EKDKEK, Ventil-Kompaktheizkörper	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren