# Vertical Kompaktheizkörper mit Mittenanschluss

mit Laschenaufhängung Typen 10, 20, 21 und 22

als fertiglackierter, epoxydharzpulverbeschichteter Kompaktheizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131 mit profilierter Front, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751. Entfettet, phosphatiert, tauchgrundiert im KTL-Verfahren und pulverbeschichtet nach DIN 55900.

Wärmeleistung gemessen nach EN 442 und bei der WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie,

Mit Mittenanschluss 2 x G ½” nach unten plus je Anschlüsse 2 x G ½” seitlich nach unten und oben; mit Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen), Befestigung mit Wandschienen inklusive 3 selbstdichtenden Blind- und 1 Entlüftungsstopfen (im Heizkörperpreis enthalten!).

Montageverpackt mit Pappe, Schutzecken und umweltfreundlicher Schrumpffolie.

Farbe: 	RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 	6 bar

Prüfdruck: 	8 bar

Temperatur: 	max. 110° C

Medium: 	Wasser

Anschlüsse: 	2 x G ½” IG mittig unten, Abstand 50 mm plus 4 x G ½” IG seitlich nach unten und oben

Typen:	10, 20, 21, 22

Bauhöhen: 	1500 ( nur Typ 10), 1800, 1950, 2100 mm sowie 2300 mm (nur Typ 22)

Baulängen: 	450, 600 und 750 mm

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 	10, Vertical Kompaktheizkörper mit Mittenanschluss	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	20, Vertical Kompaktheizkörper mit Mittenanschluss	liefern

Bauhöhe:……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	21, Vertical Kompaktheizkörper mit Mittenanschluss	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren

Stück Typ: 	22, Vertical Kompaktheizkörper mit Mittenanschluss	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm	montieren