Badheizkörper Flores A

Badheizkörper Flores A mit waagerechten, geraden Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5mm;

Fertig lackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung Beschichtung entsprechend DIN 55900;

Montagefertig inklusive Befestigung;

Zwei Anschlüsse G 1/2“ IG seitlich, gemäß vorhandenem DIN-Radiator mit Nabenabständen 350, 500 oder 900 mm für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasser-Heizungsanlage;

Mit Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr;

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper mit Kantenschutz in Karton verpackt.

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Badheizkörper Flores A	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm, Nabenabstand: ……mm 	montieren