Dekorativheizkörper Kos H

Dekorativheizkörper Kos H ausgeführt als horizontaler Designheizkörper mit planer, glatter Frontfläche, leicht gebogenen Seitenverkleidungen sowie passend geformtem, elegantem Abdeckgitter, Frontfläche und Seitenverkleidung doppelseitig verzinkt;

Ausführung als Typen 20, 21, 22 oder 33 mit zwei oder drei wasserführenden Platten mit einer, zwei oder drei Lagen Konvektionsblech, Heizkörper ohne Laschen, montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel zur unsichtbaren Montage;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

mit integrierter Ventilgarnitur und Anschluss 2 x G 1/2“ AG (Anschlussmaß 50 mm) unten rechts für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage und zwei Anschlüssen G 1/2“ IG seitlich links, unterer seitlicher Anschluss links durch Seitenverkleidung verdeckt;

Einbauventil mit variabler kv-Wertvoreinstellung von 0,047 bis 0,7m³/h (Werkseinstellung: kv = 0,7 m³/h), zum Anschluss von Thermostatköpfen mit Anschluss M 30 x 1,5 mm; Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: 	RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 	20, Dekorativheizkörper Kos H	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	21, Dekorativheizkörper Kos H	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	22, Dekorativheizkörper Kos H	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren

Stück Typ: 	33, Dekorativheizkörper Kos H	liefern

Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren