Dekorativheizkörper Narbonne

Dekorativheizkörper Narbonne als Schweißkonstruktion mit 1 bis 11 waagerecht übereinander und 1 bis 5 hintereinander angeordneten, wasserführenden Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm, zwischen den Flachrohren ein Spalt von 2 mm, mit oder ohne auf die wasserführenden Rohre geschweißten Konvektionsschächten, als Typen 10, 11, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 46, 47 und 58, serienmäßig mit Seitenteilen und oberer Zierabdeckung, ab Bauhöhe 358 mm mit 4 bzw. 6 rückseitig aufgeschweißten Laschen (ab Baulänge 2200 mm 6 Laschen)

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Lackierung entsprechend DIN 55 900

Vier Anschlüsse G 1/2“ IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Karton verpackt und Schrumpffolie eingeschweißt

Liefernachweis: 	Purmo DiaNorm Wärme AG
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Dekorativheizkörper Narbonne,	liefern

Typ: ……, Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren