Dekorativheizkörper Narbonne mit Wärmeschutzschirm

Dekorativheizkörper Narbonne als Schweißkonstruktion mit 1 bis 4 waagerecht übereinander und 1 bis 5 hintereinander angeordneten, wasserführenden Flachrohren 70 x 11 x 1,5 mm, zwischen den Flachrohren ein Spalt von 2 mm, mit oder ohne auf die wasserführenden Rohre geschweißten Konvektionsschächten, mit integriertem Wärmeschutzschirm, als Typen 11-W, 22-W, 23-W, 34-W, 35-W, 46-W, 47-W und 58-W, serienmäßig mit Seitenteilen und oberer Zierabdeckung, standardmäßig ohne Laschen

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Lackierung entsprechend DIN 55 900

Vier Anschlüsse G 1/2“ IG für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Karton verpackt und Schrumpffolie eingeschweißt

Liefernachweis: 	Purmo DiaNorm Wärme AG
Lierestraße 68 · 38690 Vienenburg
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Dekorativheizkörper Narbonne mit Wärmeschutzschirm,	liefern

Typ: ……, Bauhöhe: ……mm; Baulänge: ……mm 	montieren